คำแนะนำการกำหนดคุณลักษณะเครื่องพ่นเคมี

เครื่องพ่นสารเคมีเพื่อใช้ในการควบคุมยุง ที่สำคัญได้แก่ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยูแอลวี มีทั้งชนิดที่ติดตั้งบนรถยนต์ และชนิดที่ใช้สะพายหลัง/สะพายไหล่ การจัดหาเครื่องพ่นมาใช้จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดดังนี้

1. ขนาดของละอองที่ผลิตได้ การพ่นสารเคมีแบบฟุ้งกระจาย หากละอองที่เครื่องพ่นสารเคมีไม่ได้มาตรฐาน คือ ขนาดละอองหน่วยวัดเป็น Volume Median Diameter: VMD มีขนาดใหญ่กว่า 30 ไมครอน จะทำให้ละอองไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้ โดยจะตกลงพื้นก่อน และลอยอยู่ในอากาศไม่ได้นานสิ้นเปลืองสารเคมี ไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่ายุง และยังทำให้บ้านเรือนสกปรก

2. อัตราการไหลของสารเคมี หากเครื่องพ่นสารเคมีมีอัตราการไหลต่ำเกินไป จะทำให้ทำงานช้า      ใช้เวลาพ่นนาน

การเลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมี จะใช้เครื่องพ่นยูแอลวีหรือเครื่องพ่นหมอกควัน มีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน เพื่อประกอบการพิจารณาดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อดี และข้อจำกัด ของเครื่องพ่นยูแอลวีหรือเครื่องพ่นหมอกควัน

การตัดสินใจซื้อเครื่องพ่นยูแอลวีสะพายหลังเพื่อควบคุมยุง จะต้องระมัดระวังเนื่องจากมีการนำ เครื่องพ่น Mist Blower มาดัดแปลงเพื่อให้เข้าคุณลักษณะเป็นเครื่องพ่นยูแอลวี มักผลิตละอองไม่ได้มาตรฐาน เครื่องชำรุดเร็ว และแก้ไขให้ได้มาตรฐานทำได้ยุ่งยากมาก

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง  ได้จัดทำคำแนะนำเพื่อกำหนดคุณลักษณะเครื่องพ่นเคมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถไปปรับใช้ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

1) คำแนะนำในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)     สะพายหลัง แบบใช้แรงอัดลมระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary compressor)

1. เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV cold fog generator: ULV) ชนิดสะพายหลังทำงานด้วย เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ

2. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถใช้ระบบสตาร์ทด้วยมือ (Manual) ได้

3. ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลมระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary compressor) 		4. สามารถควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อชั่วโมง

5. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD ไม่เกิน 30 µm วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อชั่วโมง วัดที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น

6. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร

7. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร

8. น้ำหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ำยาเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน 17 กิโลกรัม

9. มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง ดังนี้

1) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด

2) คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้างชิ้นส่วน และตารางแสดงอัตราการไหลของสารเคมีตามขนาดของหัวฉีด และระดับของวาล์วเปิด-ปิด เป็นภาษาไทย

3) มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

4) มีกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

5) มีกระบอกตวงสารเคมีที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร   มีสเกลละเอียดไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของปริมาตร จำนวน 2 ชิ้น

10. รายละเอียดคุณลักษณะข้อ 4 และ 5 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

11. เครื่องพ่นชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง ที่นำมาเสนอต้องเป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องพ่นดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

12. หากผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างส่งตรวจคุณลักษณะเครื่องพ่น ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

13. รับประกันคุณภาพเครื่องพ่นทั้งชุด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2) คำแนะนำในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)      สะพายหลังแบบพัดลม

1. เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลังทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ

2. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถใช้ระบบสตาร์ทด้วยมือ (Manual) ได้

3. ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลม ระบบพัดลม

4. สามารถควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อชั่วโมง

5. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD ไม่เกิน 30 µm วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อชั่วโมง วัดที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น

6. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 2 ลิตร

7. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร

8. น้ำหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ำยาเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน 17 กิโลกรัม

9. มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง ดังนี้

1) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด

2) คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้างชิ้นส่วน และตารางแสดงอัตราการไหลของสารเคมีตามขนาดของหัวฉีด และระดับของวาวล์เปิด-ปิด เป็นภาษาไทย

3) มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

4) มีกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

5) มีกระบอกตวงสารเคมีที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร   มีสเกลละเอียดไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของปริมาตร จำนวน 2 ชิ้น

10. รายละเอียดคุณลักษณะข้อ 4 และ 5 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

11. เครื่องพ่นชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง ที่นำ มาเสนอต้องเป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องพ่นดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

12. หากผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างส่งตรวจคุณลักษณะเครื่องพ่น ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

13. รับประกันคุณภาพเครื่องพ่นทั้งชุดไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) คำแนะนำในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์

1. เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ชนิด 4 จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 14 แรงม้า

2. มีเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ชนิดไร้สาย หรือมีสาย ถ้าเป็นชนิดมีสายต้องมีสายเชื่อมต่อมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยมีระบบ ปิด - เปิด เครื่องยนต์ และสารเคมีทั้งสองระบบ

3. หัวฉีดพ่นสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไม่น้อยกว่า 180 องศา และตามแนวตั้ง    ไม่น้อยกว่า 90 องศา

4. สามารถควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อชั่วโมง

5. ขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD ไม่เกิน 30 µm วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/ชั่วโมง วัดที่ระยะ 8 เมตร จากหัวพ่น

6. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

7. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

8. มีอุปกรณ์ประจำ เครื่อง ดังนี้

1) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด

2) คู่มือการใช้งาน รายละเอียดโครงสร้างชิ้นส่วน (part list) และไดอะแกรม เป็นภาษาไทย

3) มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

4) มีกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

5) มีกระบอกตวงสารเคมีที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลิตร    มีสเกลละเอียดไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของปริมาตร จำนวน 2 ชิ้น

9. รายละเอียดคุณลักษณะข้อ 4 และ5 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือสถาบัน     ในประเทศหรือต่างประเทศที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

10. เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดติดรถยนต์ที่นำ มาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

11. การตรวจรับเครื่องพ่น หากคณะกรรมการตรวจรับพิจาณาเห็นว่าต้องส่งตรวจสอบคุณลักษณะผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12. รับประกันคุณภาพเครื่องพ่นทั้งชุดไม่น้อยกว่า 1 ปี

4) คำแนะนำ ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Fogger) สะพายไหล่

1. เป็นเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ชนิดสันดาปภายใน ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง

2. สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารเคมี โดยเปลี่ยนขนาดของหัวฉีด หรือปรับอัตราการไหลโดยใช้วาล์วซึ่งมีสเกลกำหนดชัดเจน มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง

3. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้มีค่า VMD ไม่เกิน 30 µm วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง วัดที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น

4. ถังบรรจุสารเคมี เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 ลิตร

5. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่นๆ และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

6. มีวัสดุป้องกันความร้อนของท่อพ่นไม่น้อยกว่า 50% ของความยาวจากห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น

7. น้ำหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ำยาเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน 9 กิโลกรัม

8. มีสายสะพายที่มีความทนทาน ปรับระดับความยาวได้ และมีที่รองบ่า

9. มีอุปกรณ์ประจำ เครื่อง ดังนี้

1) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด

2) หากเป็นเครื่องพ่นฯ ที่ควบคุมอัตราการไหลของสารเคมีโดยเปลี่ยนขนาดของหัวฉีดจะต้องมีหัวฉีดอีก อย่างน้อย 2 ขนาด

3) คู่มือการใช้งาน และรายละเอียดโครงสร้างชิ้นส่วน เป็นภาษาไทย

4) มีกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

5) มีกรวยเติมน้ำยาเคมี ซึ่งต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง

6) มีกระบอกตวงทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขนาด 1 ลิตร และ 5 ลิตร มีสเกลละเอียดไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของปริมาตร อย่างละ 2 ชิ้น

11. รายละเอียดคุณลักษณะข้อ 2 และข้อ 3 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือสถาบันในประเทศหรือ ต่างประเทศ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

12. หากผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างส่งตรวจคุณลักษณะเครื่องพ่น ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

13. เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่นำ มาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

14. รับประกันคุณภาพเครื่องพ่นทั้งชุดไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ อ้างอิงจากหนังสือคู่มือการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2559